Установка для обслуживания АКПП автомобилей с полным циклом промывки и замены ATF

SL – 045М

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

Компания «ИНЖТЕХсервис»

http://www.engtech.ru

e-mail: 27@engtech.ru

Отдел продаж: (495) 741-70-70

Сервисная служба: (495) 223-34-05

## РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Сертификат № С-RU.АГ92.В.15812

2014 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. | Назначение изделия……………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Технические характеристики…………………………………… | 3 |
| 3. | Описание установки SL-045М …………………………………. | 4 |
|  | 3.1 Общий вид установки SL-045М ………………………… | 4 |
|  | 3.2 Комплект поставки……………… ………………………. | 5 |
|  | 3.3 Панель управления……………… ………………………. | 6 |
|  | 3.4 Рабочие шланги установки……………………………….. | 7 |
| 4. | Нормы безопасности и рекомендации при эксплуатации установки….. | 8 |
| 5. | Подготовка установки к работе…………… ………………… | 9 |
| 6. | Подготовка автомобиля к работе……………………………….. | 9 |
| 7. | Подключение установки к трансмиссии автомобиля ..……… | 10 |
| 8. | Обслуживание трансмиссии автомобиля……………………… | 11 |
|  | Долив жидкости в АКПП..……................................................... | 12 |
|  | Откачка жидкости из АКПП…………………………..……….. | 12 |
| 9. | Удаление остатков жидкости из установки……………………. | 13 |
| 10. | Транспортировка и хранение…………………………………… | 13 |
| 11. | Сведения о рекламациях ……………………………………… | 13 |
| 12. | Возможные виды неисправностей и способы их устранения… | 14 |
| 13. | Гарантийные обязательства…………………………………….. | 15 |
| 14. | Свидетельство о приемке..……………………………………... | 16 |
| 15. | Гарантийный талон……………………………………………… | 16 |

Эта инструкция содержит полную информацию необходимую для правильного и успешного использования установки SL-045М. Пожалуйста, удостоверьтесь, что весь технический персонал, работающий на установке, изучил данную инструкцию.

# 1.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Установка SL-045М разработана и предназначена для промывки и полной замены жидкости в  автоматических коробках передач  (далее АКПП) методом вытеснения. В качестве промывочных жидкостей рекомендуется использовать специальные жидкости Atis, BG, Carbon Clean, Liqui Moly, Wynn’s.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | SL-045М |
| --- | --- |
| Габаритные размеры установки, В х Д х Ш | 1150 х 463 х 400 мм |
| Масса установки в упаковке | 50 кг |
| Напряжение питания (постоянный ток) | 12 В |
| Питание | от электросети обслуживаемого автомобиля |
| Максимальный ток потребления | 18 А |
| Пределы измерения давления | от 0 до 10 Bar |
| Ускорительные насосы | Есть |
| Производительность установки, при номинальном давлении в АКПП 1 Бар | 2 л/мин |
| Температура, при которой разрешено использование установки | от +5ºС до +50ºС |
| Диаметры адаптеров для подключения к системе охлаждения автомобиля, мм | Ǿ 6; 8; 10; |

Основные функции установки:

- Полная высококачественная замена старой трансмиссионной жидкости на новую, методом вытеснения.

- Автоматический учет объема старой и новой трансмиссионной жидкости и корректировка в процессе замены.

- Возможность выбора автомобиля из встроенной базы данных и замена объема  трансмиссионной жидкости, рекомендованного производителем.

- Отображение процесса замены на дисплее (объем слитой и залитой жидкости, отображение подающего канала АКПП).

- Автоматическое определение направления потока жидкости, при любом соединении шлангов от установки с АКПП.

- Забор новой ATF из внешней емкости.

- Защита от короткого замыкания, с помощью внутреннего самовосстанавливающегося предохранителя.

- Автоматический переход установки в безопасный режим «Кольцо» (когда жидкость поступающая из АКПП, подается обратно по кольцу в систему автомобиля), при окончании новой жидкости, или при аварийном отключении питания установки.

- Защита от неправильного подключения  кабеля питания к аккумулятору.

- Защита от завоздушивания системы (датчик уровня жидкости).

- Контроль давления в системе смазки АКПП в режиме «кольцо».

- Контроль качества замены по индикаторам потока жидкости.

- Функция «Долив».

- Функция «Откачка».

3. Описание установки SL-045М

3.1. Общий вид установки SL-045М

  - Комплект поставки

Рис. 1

1  – Шланг внутренний диаметр 6 мм L = 200 мм;

2  – Шланг внутренний диаметр 8 мм L = 200 мм;

3  – Шланг внутренний диаметр 10 мм L = 200 мм;

4  – Универсальные адаптеры для подключения установки к шлангам системы смазки   АКПП, имеют 3 диаметра – 6 мм, 8 мм, 10 мм; - 2 штуки;

5  – Хомуты рабочий диаметр 10-16 мм; - 4 штуки;

6 – Установка SL-045М

7  – Руководство по эксплуатации;

8 – Упаковочная тара.

3.3. Панель управления

Рис. 2

1 – Манометр – В режиме «КОЛЬЦО» показывает давление в системе смазки АКПП автомобиля.

2 – Дисплей - отображение параметров работы.

3 – Кнопка «Стоп/Назад»

4 – Кнопка «Замена/Выбор».

5 – Кнопка «Слив/<».

6 – Кнопка «Долив/>».

7,8 – Канал 1, Канал 2 - Индикатор потока, для визуального наблюдения за прозрачностью трансмиссионной жидкости.

9 – Тумблер питания – Включает / выключает питание установки.

3.4. Рабочие шланги установки

Рис. 3

1 – Зажим «крокодил» для подключения к источнику питания 12 В.

2,3 – БРС (Быстро Разъемное Соединение) для подключения к АКПП через адаптеры (п.4 рис.1).

4, 5 - Шланги для подключения к АКПП.

6 – «Слив» - Сливной шланг, по которому грязная жидкость  из установки поступает в сливную емкость.

7 – «Забор» - Заборный шланг, по которому чистая жидкость поступает в установку.

4. НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ.

- SL-045М рассчитана на применение исключительно трансмиссионных жидкостей, рекомендованных производителем автомобиля. Температура, заливаемых в емкость установки жидкостей, должна быть от +5ºС до +50ºС

- Единственным санкционированным назначением установки, на которое она рассчитана и на которое распространяются указанные ниже гарантийные обязательства, является ее использование для промывки и замены жидкости в автоматических коробках передач,  в строгом соответствии с настоящей инструкцией. Производитель и торгующая организация не несут ответственности за работоспособность установки при ее не целевом использовании.

- Производить работы следует на площадках, имеющих противопожарные средства защиты. Избегайте открытого огня, искр, горячих частей двигателя и всего, что может вызвать возгорание огнеопасных жидкостей.

- Производить работы следует в хорошо вентилируемом помещении. В закрытых помещениях следует использовать выводящий шланг для выхлопных газов.

- После транспортировки установки при минусовой температуре, перед включением, установку необходимо выдержать при плюсовой температуре не менее 18 часов, во избежание выхода из строя электронных узлов установки из-за конденсата.

- Не оставлять установку и автомобиль без присмотра в ходе работы.

- Размещать установку на ровной, твердой горизонтальной поверхности.

- Не оставлять установку надолго под открытыми лучами солнца.

- Не допускать попадания соединительных шлангов установки и адаптеров на горячие части автомобиля, приводные ремни, натяжные ролики и другие движущиеся детали и узлы автомобиля, во избежание их повреждения.

Общие рекомендации:

  - Перед началом работы убедитесь, что в баке автомобиля достаточно топлива и чтобы количество охлаждающей жидкости и масла было на соответствующем уровне.

  - Установите автомобиль на ручной тормоз.

  - Перед началом работы проверить и устранить все утечки в элементах трансмиссии.

  - После окончания работы или при отсоединении различных шлангов стравите давление в установке.

  - При работе используйте защитные очки, перчатки и одежду с длинными рукавами для предотвращения  попадания химикатов на кожу и глаза.

  - Оборачивайте техническими салфетками соединения и адаптеры во время разъединения.

  - Храните установку в сухом месте.

  - Держите емкость установки закрытой, не допускайте попадания в нее посторонних предметов и жидкостей.

  - При длительном простое установки или при консервации установки, смазывайте быстроразъёмные соединения (БРС) любым трансмиссионным маслом.

  - Не рекомендуется перемещать установку, если во внутреннюю емкость залит максимальный объем

  - Внимание. Установка проверена с использованием жидкости для автоматической трансмиссии ATF III.

5. ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К РАБОТЕ

- . Подсоединить клеммы к аккумулятору автомобиля соблюдая полярность.

- Подключить шланги.

- Включить тумблер установки, загорится дисплей.

- Если в установке нет жидкости, то загорится надпись «Нет масла». Тогда поместить заборный шланг в емкость с нужным маслом и нажать и удерживать кнопку «Выбор», начнется закачка масла, после пропадания надписи «Нет масла» и поступления по сливному шлангу жидкости без пузырьков, отпустить кнопку.

- Загорится надпись «Заведите автомобиль». Завести автомобиль.

- Установка определит направление потока жидкости, просигнализировав звуковым сигналом. Отобразится надпись «Готовность». Если отсутствует давление в коробке передач, то можно перейти в готовность нажатием кнопки «Стоп». При этом канал номер 1 определяется установкой как подающий и должен быть соответственно подключен. Если направление потока жидкости определено неверно, то загорится надпись «Ошибка». Тогда выключить автомобиль и установку и вернуться к пункту 3.

- При готовности отобразится подающий канал установки К1 или К2.

- Для замены жидкости нажать кнопку «Замена». На дисплее отобразится два варианта действий: быстрая замена и выбор марки автомобиля с соответствующим количеством литров, подлежащих замене. При запуске отобразится процесс замены жидкости с количеством долитой и откаченной жидкости. При отсутствии жидкости работа автоматически прекратится. Для приостановления/запуска процесса нужно повторно нажать кнопку «Замена». Полностью остановить процесс замены кнопкой «Стоп». При отсутствии жидкости работа автоматически прекратится.

- Для откачки жидкости нажать кнопку «Слив». На дисплее отобразится два варианта действий: быстрая замена и выбор марки автомобиля с соответствующим количеством литров, подлежащих откачке. При запуске отобразится процесс откачки жидкости с количеством откаченной жидкости. Для приостановления/запуска процесса нужно повторно нажать кнопку «Слив». Остановить кнопкой «Стоп».

- Для долива жидкости нажать кнопку «Долив». На дисплее отобразится два варианта действий: быстрый долив и выбор марки автомобиля с соответствующим количеством литров, подлежащих доливу. При запуске отобразится процесс долива жидкости с количеством долитой жидкости. Для приостановления/запуска процесса нужно повторно нажать кнопку «Долив». Остановить кнопкой «Стоп». При отсутствии жидкости работа автоматически прекратится.

6. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К РАБОТЕ

- Прогреть двигатель до рабочей температуры.

- Установить автомобиль на подъемник.

- Поднять автомобиль на подъемнике, до высоты 150-250 мм от пола до колеса.

- На работающем двигателе, установить поочередно рычаг переключения передач на все режимы, поочередно, с задержкой 10 секунд (для заполнения рабочих каналов и прокачки АКПП).

- На работающем, прогретом двигателе вытащить щуп и проверить уровень жидкости в АКПП. Уровень должен находиться между рисками с надписью «HOT».

- Проверить цвет и запах жидкости в системе, если она имеет горелый запах и темный, непрозрачный цвет, то это может указывать на то, что в АКПП рабочая жидкость не менялась сверх установленных производителем норм пробега автомобиля. Следует проинформировать об этом клиента до начала сервиса.

Рекомендации:

  - Заглушить двигатель.

  - Вывернуть пробку сливного отверстия АКПП и слить масло.

  - При необходимости снять поддон АКПП и прочистить фильтр.

  - Установить поддон.

  - Долить свежее масло в АКПП до необходимого уровня.

  - Произвести дальнейший сервис АКПП согласно настоящей инструкции.

- Визуально проверить на наличие течей и механических повреждений патрубки, трансмиссионные магистрали, систему охлаждения. При наличии неисправностей устранить.

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ К ТРАНСМИССИИ АВТОМОБИЛЯ

- Отсоединить наиболее доступную магистраль охлаждения, на радиаторе или трансмиссии. Обычно это два шланга идущие от АКПП к радиатору охлаждения. Примечание: на японских автомобилях радиатор охлаждения АКПП чаще встроен в радиатор системы охлаждения двигателя, на европейских автомобилях – это отдельный, небольших размеров, радиатор.

Рис. 4

    - Узел переключателя коробки передач

    - Кронштейн троса

    - Автоматическая коробка передач

    - Модуль управления коробкой передач

    - Рычаг

    - Охладитель трансмиссионной жидкости

    - Магистрали системы охлаждения трансмиссии

    - Адаптеры для подключения установки (п.4 рис.1)

- В образовавшийся разрыв подсоединить Универсальные адаптеры (п.4 рис.1).

- Соединения закрепить хомутами (п.5 рис.1).

- К адаптерам подключить с помощью БРС (п.2, п.3 рис.3) рабочие шланги установки, в произвольном порядке (установка снабжена автоопределением потока)

- Запустить двигатель автомобиля и проверить соединения на предмет наличия течи. При обнаружении не герметичности соединений - устранить.

- В течении 5-10 секунд установка автоматически перейдет в режим «Кольцо» и определит направление движения потока жидкости.

Примечание: Режим «Кольцо» - режим работы установки, при котором жидкость циркулирует от системы охлаждения АКПП – через установку – обратно в систему охлаждения АКПП.

- Если установка не смогла определить направление потока жидкости, значит давление в системе АКПП менее 0,3 Бар.

Рекомендации:

8.1. Добавить обороты двигателя до 1500-2000 об/мин.

8.2. Если не произошло определения направления потока жидкости, то необходимо проверить правильность подключения установки к АКПП.

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСМИССИИ АВТОМОБИЛЯ

- Подготовить установку и автомобиль к работе (см. Раздел 5,6). Подключить установку к системе трансмиссии автомобиля (см. Раздел 7).

- Добавить через отверстие щупа специальную промывочную жидкость. Производитель установки рекомендует использовать промывочные жидкости марок Atis, BG, Carbon Clean, Liqui Moly, Wynn’s.

- Дать двигателю поработать на холостых оборотах 5-10 минут.

- Затем, используя педаль тормоза, включить АКПП в режим «R»(задняя скорость)

- Плавно увеличите обороты двигателя до 1200-1500. Дать поработать автомобилю в этом режиме 20-30 секунд.

- Плавно снизить обороты до холостых.

- Выжать педаль тормоза до полной остановки колес, включить АКПП в следующий режим.

- Повторить последовательность действий п.2 – п.7 для всех режимов коробки передач: «1», «2», «3», «Drive», «Over drive», «PWR», «MANUL».

- По окончании промывки перевести селектор передач в положение «N» (нейтральное)

- Производитель установки рекомендует провести процедуру промывки во всех режимах коробки передач хотя бы дважды.

- Процесс замены жидкости происходит со средней скоростью 1 литр в минуту.

- Проследить за изменением цвета жидкости в индикаторе Канал 1,  Канал 2 (пп. 9, 10 рис.2). Когда жидкость в индикаторе потока станет прозрачной процесс замены завершен.

- Если цвет трансмиссионной жидкости в индикаторе потока - неудовлетворительный, а новая жидкость в емкости подходит к концу, необходимо добавить новой жидкости в емкость до того, как она закончиться, в противном случае установка автоматически отключиться см. п.16 Раздел 8.

- Остановить процесс замены, если вы считаете что качество жидкости в системе трансмиссии нормальное, можно нажатием кнопки «Стоп» (п.5 рис.2):

а) Подача новой жидкости в систему охлаждения трансмиссии автомобиля прекратиться;

б) Установка автоматически перейдет в безопасный режим «Кольцо».

- Установка автоматически отключится, если новая жидкость в подающей емкости закончилась:

а) Установка автоматически перейдет в безопасный режим «Кольцо».

б) Раздастся звуковой сигнал «Авария»;

- Для отключения режима «Аварии», выключить тумблер питания установки (п.11 рис.2).

ВНИМАНИЕ!: Безопасный режим «Кольцо» сохраняется даже, когда вы обесточите установку.

- Проверить на работающем двигателе уровень жидкости в системе трансмиссии. Уровень должен находиться между рисками с надписью «HOT».

- Если уровень жидкости в системе трансмиссии ниже или выше нормы, с помощью установки произвести долив или откачку жидкости из системы.

- Если уровень жидкости в допустимом диапазоне - заглушить двигатель автомобиля.

- Отсоединить Рабочие шланги установки (пп. 5,6 рис.3) от  адаптеров и убрать в отведенное для их хранения место.

- При необходимости произвести процедуру слива остатков жидкости из установки (см. Раздел 9).

- Вынуть из емкостей Сливной и Заборный шланги установки (пп. 8,9 рис.3) и убрать в отведенное для их хранения место.

- Отсоединить клеммы питания установки от аккумуляторной батареи автомобиля, смотать провода на ручку установки.

- Отсоединить Универсальные адаптеры (п.4 рис.1) от магистрали системы  трансмиссии автомобиля.

- Восстановить все штатные соединения автомобиля.

- Запустить двигатель и проверить соединения на герметичность.

9. УДАЛЕНИЕ ОСТАТКОВ ЖИДКОСТИ ИЗ УСТАНОВКИ

Если в процессе эксплуатации установки возникла необходимость слить всю оставшуюся в установке жидкость во внешнюю емкость (например, вы использовали внутреннюю емкость и после замены в ней осталось неиспользованное масло, или, например, вам необходимо полностью осушить установку для транспортировки), то необходимо выполнить следующие действия:

- Сливной шланг (п.8 рис.3) опустить в свободную емкость.

- Включить тумблер питания установки (п.11 рис.2).

- Нажать и удерживать кнопку «Слив» (п.6 рис.2), пока из Сливного шланга не прекратит бежать жидкость.

- Отпустить кнопку «Слив».

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование необходимо производить в упакованном виде в закрытых транспортных средствах железнодорожным, автомобильным, воздушным или речным транспортом.

Транспортировку производить в вертикальном положении.

Внимание! Даже после проведения процедуры удаления остатков жидкости из установки (см. Раздел 9) в установке может оставаться от 0,5 до 2 литров трансмиссионной жидкости. Во избежание вытекания жидкости, необходимо закрыть крышку внутренней емкости установки, закрыть транспортировочными заглушками Сливной и Заборный шланги установки.

Хранить изделие следует в заводской упаковке в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -05ºС  до +45ºС с относительной влажностью не более 75%

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Для гарантийного ремонта необходимо предъявить правильно заполненный гарантийный талон с печатью торгового предприятия и датой продажи.

Акт рекламации на изделие, приобретенное частным лицом, заполняется в гарантийной мастерской.

Для гарантийного ремонта изделия, приобретенного юридическим лицом, необходимо предоставить акт рекламации, подписанный руководителем организации и заверенный оригинальной печатью организации. Акт рекламации должен содержать следующие пункты:

-	название и реквизиты организации;

-	время и место составления акта;

-	фамилии лиц, составивших акт и их должности (не менее 3-х человек)

-	дата ввода оборудования в эксплуатацию;

-	условия эксплуатации (характер выполняемых работ, количество отработанных часов до выявления неисправности, перечень проводимых регламентарных работ);

-	подробное описание выявленных недостатков и обстоятельств, при которых они обнаружены;

-	заключение комиссии о причине неисправности.

12. ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Причина возникновения | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Не включается установка | Разрыв цепи питания зажим «крокодил»-установка | Восстановить цепь питания |
|  | Неисправен тумблер включения питания | Обратиться в сервисный центр. |
|  | Неправильно подключены зажимы «крокодил». | Подключить: красный на «плюс» -черный на«массу» |
|  | Неисправна электронная плата | Обратиться в сервисный центр. |
| Не идет процесс Прокачки установки | 1. Насос работает, жидкость не поступает – Засорился эл. магнитный клапан на датчике уровня | Обратиться в сервисный центр. |
|  | 2. Насос не работает, жидкость не поступает – Неисправен электродвигатель | Обратиться в сервисный центр. |
| Установка включается, но не происходит определение направления потока жидкости | 1. Низкое давление рабочей жидкости в АКПП (менее 0,3 Бар) | Устранить неполадки в АКПП |
|  | 2. Засорена магистраль от АКПП к адаптерам установки | Устранить засор. |
| После определения канала, установка не включается кнопкой «Пуск» | Дважды и более нажата кнопка «Стоп». Произошла блокировка кнопки «Пуск» | Отключить и снова включить питание установки. |
|  | Обрыв цепи от кнопки «Пуск» до электронной платы | Восстановить цепь |
| Установка работает только при удержании кнопки «Пуск» | Неисправна электронная плата | Обратиться в сервисный центр. |
| После включения установки в работу, через некоторое время, установка выдает «Аварию» и отключается | 1. Перед началом замены масла не произведена процедура Прокачки | См. Раздел 5 |
|  | 3. Неисправна электронная плата | Обратиться в сервисный центр. |
|  | 4. Понизилось напряжение питания | Заменить источник питания |
|  | 5. Не происходит переключение блока гидрораспределителей. | Обратиться в сервисный центр. |
|  | 6. Электромагнитный клапан на датчике уровня полностью не закрывается | Обратиться в сервисный центр. |
| В режиме замены установка сливает грязное масло из АКПП, а новое не подает. | 1. Не происходит переключение блока гидрораспределителей. | Обратиться в сервисный центр. |
|  | 3. Неисправна электронная плата | Обратиться в сервисный центр. |
| Во время замены наблюдается течь масла из установки | Нарушена герметичность гидравлических соединений | Обратиться в сервисный центр |

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации установки SL-045М составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты выпуска.

Гарантийные обязательства производителя прекращают свое действие в случае:

- Нарушения Покупателем правил эксплуатации и хранения установки.

- Отсутствия в гарантийного талоне отметок о продажи, в противном случае гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

- При наличии вскрытой пломбировочной ленты.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям  технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Дата продажи или отгрузки определяется по товарно-транспортной накладной.

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время от подачи обоснованных и принятых рекламаций до момента устранения выявленных замечаний.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие эксплуатационных характеристик изделия.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Установка SL-045М  заводской номер № _19 11 031

Дата выпуска: _____Ноябрь 2014_____

Отметка ОТК ________________________________

15. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок эксплуатации установки SL-045М составляет 12 месяцев, с даты продажи, но не более 18 месяцев с даты выпуска.

Гарантийный талон № _10529_

Установка SL-045М  заводской номер № _19 11 031

Дата выпуска: _____Ноябрь 2014_____

Соответствует требованиям ГОСТ Р 51151-987 Пп.3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.3, 3.7.4, 3.7.6, 3.7.7,  4.2.1, 4.2.10 и ТУ 4577-001-13669319-2003

Дата продажи: _______________________________

Наименование продавца и его реквизиты:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

Компания «ИНЖТЕХсервис»

http://www.engtech.ru

e-mail: 27@engtech.ru

Отдел продаж: (495) 741-70-70

Сервисная служба: (495) 223-34-05www.sks-avto.ru

# Text boxes

1

2

3

4

5

7

8

1

2

4

5

3

9

1

6

7

2

3

4

5

7

8