|  | По состоянию на 07.08.2020 |
| --- | --- |

# Диагностическая линия ГОСТЕХОСМОТРа

# для легковых автомобилей с нагрузкой на ось до 3,5 тонн (Германия)

Тормозной стенд силовой предназначен для измерений параметров эффективности торможения автотранспортных средств по ГОСТ Р 51709 и устойчивости при торможении легковых автомобилей с осевой нагрузкой до 3500 кг, шириной колеи до 1900 мм и диаметром колес (по шине) до 1240 мм на станциях технического осмотра автотранспортных средств (АТС).

Тормозной стенд обеспечивает измерения параметров устойчивости автомобиля при торможении:

- Усилия на органе управления тормозной системой

- Тормозной силы на каждом колесе автомобиля

- Массы автомобиля

- Относительной разность тормозных сил колёс одной оси

- Удельной тормозной силы

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку линий диагностики для проверки технического состояния легковых автомобилей (с возможностью расширенной диагностики для автосервисных и транспортных предприятий)

| Наименование | Цена, Евро |
| --- | --- |
| MBT 2250 EUROSYSTEM - роликовый тормозной стенд с коммуникационным пультом управления. Для автомобилей с осевой нагрузкой до 3,5 т. Коммуникационный пульт MCD 2000 (Communication Desk EUROSYSTEM). В комплект поставки входит: -LON-USB карта для подключения базового 'EURO' - оборудования и внешних приборов (при наличии соединительных модулей); программное обеспечение Eurosystem;- пульт- поворотный кронштейн стандарта VESA для крепления монитора и мини-компьютера; - выдвижная полка для размещения клавитуры и мыши . Стандартная окраска: боковые поверхности Размеры пульта (Д х Ш х В): стандартно - 350х860х1230 мм. при заказе c допмодулем для размещения принтера (опция) - 420х860х1560 мм MBT 2000 RS 2 - роликовый агрегат, неразделенный, для автомобилей с осевой нагрузкой до 3,5 т., диапазон измерения тормозных усилий 0-8 kН, скорость при измерении - 5 км/ч, мощность электропривода 2 х 3 кВт (брызгозащищенное исполнение в стандартной комплектации), колея АТС: min 780 мм, max 2200 мм, ролики для шипованных и обычных колес (универсальные). Стандартная окраска - RAL 7016 (grey, cерый). Размеры роликового агрегата (Д х Ш х В) - 680 мм х 2320 мм х 280 мм Модуль для размещения принтера и принадлежностей. Размеры 340х860х330 мм. Встроенная полка для размещения системного блока персонального компьютера типа mini-ITX внутри коммуникационного пульта. Размеры: (Д x В x Г) - 365 мм х 97,5 мм х 94 мм. ПК (Profi-Eurosystem-PC) в комплекте с монитором. | 11.100 |
| MSD 3000 EURO - стенд проверки демпфирующих свойств подвески Исполнение для подключения к стендам серии MBT 2000 LON / MBT 2000 EUROSYSTEM / Profi-EUROSYSTEM (начиная с версии 7.10). Амплитуда колебаний - 6,5 мм, частота возмущения - 2-10 Гц, диапазон измерения (коэффициент демпфирования, "D") - 0,02- 0,3 , для автомобилей с осевой нагрузкой на ось до 2200 кг, мощность электропривода 2 х 1,1 кВт., колея АТС: min 880 мм , max 2.2 мм. Стандартная окраска - RAL 7016 (grey, cерый). Размеры стенда (Д х Ш х В) - 800 мм х 2320 мм х 280 мм. Предсборка MSD 3000 EURO с 10-метровым кабелем. | 12.300 |
| MINC-PROFI - cтенд проверки бокового увода ("схождения") колес. Для автомобилей с осевой нагрузкой - до 2 тонн Автоматическое измерение увода с выдачей результатов в м/км. Исполнение для подключения к стендам серии MBT 2000 LON / MBT 2000 EUROSYSTEM / Profi-EUROSYSTEM. Для автомобилей с осевой нагрузкой до 2,0 т. Стандартная окраска - RAL 7016 (grey, cерый). Размеры стенда (Д х Ш х В) - 1020 мм х 460 мм х 80 мм. Соединение и калибровка MINC с 10-метровым кабелем. | 3.360 |
| Модификация "Псевдо-4WD" (простой реверс роликов) в комплекте с модулем "Drive Control" Модуль обеспечивает автоматическое распознавание полного привода. Прим. Модуль "Drive Control" поддерживается ПО "Eurosystem" версии 7.5 и выше. Рекомендуется использовать совместно с модулем плавного запуска электромоторов (VZ 911295). | 300 |
| ИК пульт дистанционного управления IFB3 с адаптером для подключения измерителя усилия на педали тормоза (педаметра), в комплекте зарядным устройством | 1.020 |
| MAHA VZ990050 Измеритель усилия на педали тормоза (педаметр) | 630 |
| Итого за оборудование: | 28.710 |

Габаритные размеры 2350х710х300 мм

- Вес 480 кг

Сопутствующие услуги:

- Шеф-монтаж, разработка установочных чертежей, обучение навыкам работы с оборудованием. Включена ~ стоимость выезда/проживания специалистов на время монтажа - 70.000 руб.

- Установка и отладка программы ПИК для печати диагностической карты с возможностью передачи данных во внешнюю базу 70.000 руб.

- Помощь в формировании пакета документов для получения аккредитации в РСА (официальный платеж 30.000 руб сюда не входит!) 60.000 руб.