Установка мойки днищ автобусов

МД -2

Паспорт

МД-2   (МД-2 01.00.000ПС)

I. НАЗНАЧЕНИЕ Установка мойки днищ автомобилей МД-2 предназначена для мойки низа автомобилей и устанавливается на автомойках, в гаражах, сервисах технического обслуживания и т.д.

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальные параметры установок МД-1 и МД-2

Таблица 1.1.

| Параметры | Значение параметра МД-1 | Значение параметра МД-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Производительность установки по воде л/мин | 450 | 280 |
| Установленная электрическая мощность ( кВт ) | 11,0 | 15,0 |
| Рабочее давление ( м ) | 80 | 190 |
| Длина рабочего органа (мм) | 12000 | 2500 |
| Габаритные размеры ( мм ) длина ширина высота | 1500 750 1600 | 1000 800 2000 |
| Масса установки (кг) | 270 | 270 |
| Частота тока эл. сети ( Гц ) | 50 |
| Напряжение ( В ) | 380 |

Примечания :

В паспорте не отражаются незначительные конструктивные изменения в изделиях,    внесенные изготовителем после его подписания к выпуску, а также изменения по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.  Насосы CR15-17A-F-A-E-HQQE и эл. щит в сборе                              1 шт

2.  Рабочий орган (распылитель)                                                                 1 шт

3.  Инфрокрасные излучатели с приемниками сигнала                            4 шт

4.  Отражатели (катафоты)                                                                           4 шт

5.  Паспорт                                                                                                      1 шт.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Установки  МД состоят из насосной части и рабочего органа представляющего собой    трубу с форсунками направленными на днище автомобиля, который устанавливается в углублении в полу. Насосная часть установки монтируется в  шкафу, в котором смонтирован и управляющий электрощит.

Функция насосной части установки заключается в повышении напора струи воды выходящей из форсунок. Принцип работы заключается в следующем: вода из технического водопровода или из накопительного бака поступает в насосную часть и под давлением выходит из форсунок на моющую поверхность автомобиля, который устанавливается  над рамкой рабочего органа. После мойки низа автомобиля установка отключается авоматически или может быть отключена  с помощью кнопки «Стоп».

Следует помнить , что для избежания перегрева насосов максимальное количество их включений не должно превышать 15-и в час.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - Установки  МД-2 по требованиям безопасности соответствуют

ГОСТ 12.2.026.0 -   77 и «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ).

4.2.   К монтажу и эксплуатации установок должны допускаться только квалифицированные механики,   знающие конструкцию установки и обладающие определенным опытом по ее обслуживанию.

4.3. С целью безопасной работы установки предусмотрено:

-  ограждение вращающихся частей электродвигателя и насоса;

-   в случае необходимости, работа установки может быть остановлена путем нажатия кнопки «Стоп», установленной в удобном для эксплуатации месте.

4.4.  К  управлению установкой допускается обслуживающий персонал не моложе 18 лет, прошедший медицинский осмотр, изучивший настоящее руководство по эксплуатации и прошедший инструкцию по технике безопасности, а также стажировку по безопасным приемам работы.

  - Обслуживающий персонал  обязан:

-   знать устройство и назначение органов управления и настройки установки ;

-   уметь определять неисправности установки;

-   содержать в чистоте рабочую зону;

-   иметь необходимые инструменты и материалы для уборки рабочей зоны, чистки и

регулировки узлов установки.

4.6.    Перед началом работы проверить:

-   наличие и надежность крепления ограждений

-   состояние изоляции проводов ;

-  наличие заземления;

-  освещенность и чистоту рабочей зоны, а также отсутствие посторонних предметов на

установке и в рабочей зоне.

ВНИМАНИЕ  !

При необходимости чистки или регулировки установки во время работы все операции, связанные с движущимися деталями, производить только после выключения установки .

Для проведения ремонта и чистки обесточить установку и рядом с пусковой кнопкой вывесить табличку « Не включать ! Работают люди ».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

-   работать на установке без подпитки ее водой;

-   работать при снятых ограждениях;

-   оставлять установку на длительное время без присмотра;

-   допускать к работе посторонних лиц;

-   работать при наличии неисправностей;

-   работать при отсутствии заземления;

-   производить чистку, смазку,  и ремонтные работы на

работающем оборудовании.

ВНИМАНИЕ !

Запрещается пуск насоса не заполненного водой. Насос допускает работу на закрытой задвижке на нагнетание не более 3 минут.

4.7. Администрация предприятия, эксплуатирующего установку, должна контролировать соблюдение установленных правил техники безопасности и принимать меры к устранению  всего, что может вызвать несчастные случаи.

5. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ.

Схема установки МД-1 приведена на рис. 5.1.

В состав установки входят:

- насосная часть с байпасной линией и эл. щитком в сборе

-  рабочий орган (труба) с форсунками

Рис. 5.1.

Схема установки МД-2 приведена на рис 5.2.

6. Работа установок

Перед работой установки необходимо подсоединить трубу технического водопровода к всасывающему патрубку насосной части установки, а нагнетающий патрубок, с помощью шлангов к рабочему органу,  установленному на место. Включить подачу технической воды из водопровода на насосы, и убедиться, что вода поступает в насосную часть установки вывернув пробку на насосе.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электрооборудование установок служит для их подключения к четырехпроводной сети трехфазного переменного тока с заземленной нейтралью напряжением 380 В, частотой 50 Гц. Пуск и останов двигателей насосов должны выполняться при помощи кнопочной станции. Для управления работой двигателя должен быть установлен автоматический выключатель, которые устанавливаются потребителем в удобном для эксплуатации месте.

7.1. Первоначальный пуск

Перед первоначальным пуском необходимо проверить надежность всех контактных соединений и работу контактных групп автоматов и пускателей. Работы по наладке аппаратуры под напряжением должны производиться персоналом, допущенным к производству этих работ.

- Указания по монтажу и эксплуатации

При монтаже электрооборудования следует выполнить заземление всех металлических корпусов электроаппаратов и трубных проводок. В заземленной сети должны быть обеспечены непрерывность электрической цепи по всей длине и надежность контактных соединений заземляющих проводников между собой и в местах присоединения к заземленным элементам. При выполнении заземления следует руководствоваться  требованиями действующих «Правил устройства электроустановок».

Эксплуатацию электрооборудования производить в соответствии с требованиями действующих «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

- МОНТАЖ

Монтаж установки осуществляют на специально изготовленном потребителем месте. Аппаратура выставляется по уровню.  Производится  монтаж внешних трубопроводов согласно рабочей документации.

9. ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ  К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТ

Перед началом работы моечного комплекса  с использованием установок МД-2, необходимо подсоединить все агрегаты входящие в состав комплекса к установке, рабочий орган, технический водопровод и т.д.

Проверить надежность крепления электрических контактов и заземления, а также соответствие монтажа электроаппаратов электрической схеме.

Открыть кран на техническом трубопроводе  и убедиться, что вода подается в установку. Включить насос.  Убедиться, что насос работает исправно, без стуков и посторонних шумов. Проверить правильность вращения насоса, вращение насоса должно быть строго по стрелке, в противном случае насос не будет выдавать требуемое давление.

10.  НОРМАЛЬНЫЙ ОСТАНОВ УСТАНОВОК

- Отключить насосы подачи воды на рабочий орган.

2. Отключить общий автоматический выключатель, подающий электрический ток на щит

установки.

АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ

При аварийном отключении установки ее необходимо обесточить общим автоматическим выключателем

- ОСОБЕННОСТИ РАЗБОРКИ И СБОРКИ

  - Ремонт установок МД осуществляется предприятием - потребителем в соответствии с   графиком планово - предупредительного ремонта.

Техническая документация по ремонту должна оформляться предприятием - потребителем в соответствии с действующими стандартами ЕСКД.

ВНИМАНИЕ !

Перед началом ремонта установку необходимо обесточить и слить из нее воду. На пусковые органы агрегатов должны навешиваться таблички, указывающие, что механизмы агрегата находятся в ремонте и пуск его запрещен.

11.2. После окончания ремонта снятые детали, ограждения и т.д. должны быть установлены на место.

11.3.При наличии неисправностей установка должна быть  немедленно остановлена для выявления причин и принятия  мер к их устранению.

12.  УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ,

ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ

12.1.  При эксплуатации установки в соответствии с требованиями, изложенными в предыдущих разделах межремонтный цикл равен 1,5 годам при непрерывной работе.

12.2.  Типовые работы выполняемые при плановых ремонтах.

Осмотр:

-    наружный осмотр без разборки агрегатов для выявления дефектов;

-    проверка герметичности фланцевых и прочих соединений;

-    регулировочные работы.

Текущий ремонт:

-    частичная разборка узлов агрегатов, проверка технического состояния, смазка подшипников качения;

-    замена изношенных деталей;

-    выявление деталей, требующих замены или восстановление при ближайшем плановом ремонте.

Средний ремонт:

-    работы, проводимые при текущем ремонте;

-    чистка и окраска наружных и внутренних поверхностей водостойкой краской;

-    замена изношенных деталей.

Капитальный ремонт:

-     работы, выполняемые при среднем ремонте;

-    очистка деталей их разбраковка с выявлением дефектов и способов ремонта;

-    составление дефектной ведомости;

-    восстановление или замена изношенных деталей;

-    окраска установки;

-    проверка работы.

13.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

  - Гарантийный срок эксплуатации установки типа МД устанавливается 12 месяцев с

даты покупки.

ООО «Унисервис» гарантирует:

а) соответствие технических характеристик установки данным, приведённым в разделе 2 настоящего паспорта;

б) безотказную работу установки при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения;

в) устранение в кратчайший технически возможный срок неполадок, а также замену деталей из ремонтного ЗИП.

  - Гарантийному ремонту не подлежат установки;

- с неисправностями, возникшими по причине неправильного подключения к электросети, работы без воды, отсутствия надлежащей защиты, неправильно выполненного монтажа,

небрежного обращения;

- при наличии механических повреждений;

- отремонтированные или разобранные покупателем в течение гарантийнного срока;

- при неправильном выборе установки.

13.3.  Замена деталей из комплекта ЗИП не является причиной для рекламации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Установка мойки днищ  автомобилей _______________    МД  _____________

заводской номер ______________   признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

_______________________________________________________________________

( подпись лица ответственного за приемку)

М.П.

- СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Установка МД____________________   заводской номер  ____________________

подвергнута консервации.

Срок консервации      _______________    год

Дата консервации       _______________

Вариант защиты  В З - 1

Категория условий хранения  - 5  по ГОСТ  15150 - 69

Консервацию произвел     _______________________

Оборудование после консервации принял    _______________________

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Установка МД___________________    заводской номер   ________________________

упакована   _________________________________________________________________________

( наименование или шифр предприятия )

согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

17.  СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

17.1  Погрузка и крепление установки для транспортирования по железной дороге производится в соответствии с требованиями МПС и «Технических условий погрузки и крепления груза».

17.2. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться с обеспечением сохранности оборудования.